## Slide 1: ANALISIS EFISIENSI TERMAL ELEMEN TUBULAR MATERIAL STAINLESS STEEL DAN INCOLOY PADA SISTEM PEMANAS AIR
Oleh:
Mohamad Budi Satrio 221020200082
Dosen pembimbing : Ali Akbar, ST., M.T
Progam Studi Teknik Mesin
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Februari, 2026

## Slide 2: Pendahuluan
Pemanas air merupakan perangkat termal yang banyak digunakan pada skala rumah tangga, komersial, hingga industri karena dibutuhkan untuk menyediakan air panas dengan suhu stabil. Seiring meningkatnya tuntutan efisiensi, keamanan, dan umur pakai, pemilihan material elemen pemanas menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja sistem. Salah satu sifat material yang berpengaruh pada proses transfer panas adalah konduktivitas termal (k). Secara teori, material dengan nilai k lebih tinggi akan lebih mudah menghantarkan panas melalui dinding elemen (sheath) menuju air sehingga hambatan konduksi dapat berkurang.
Namun, pemilihan material elemen tubular tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nilai k karena performa pemanasan juga dipengaruhi faktor lain seperti konveksi air, rugi panas ke lingkungan, serta kondisi permukaan elemen. Secara umum, stainless steel (misalnya SS 304) memiliki konduktivitas termal lebih tinggi 16 W/m·K dibandingkan Incoloy 12 W/m·K pada rentang temperatur operasi pemanas air, sehingga stainless steel secara teoritis lebih unggul pada jalur konduksi panas. Meski demikian, pada aplikasi imersi, Incoloy sering dipilih karena kelebihannya pada ketahanan korosi, resistansi terhadap pitting/scaling, serta stabilitas pada temperatur sheath tinggi, yang dapat meningkatkan keandalan dan durabilitas, terutama pada air kaya mineral atau lingkungan agresif. Oleh karena itu, perbandingan elemen tubular berbahan stainless steel dan Incoloy tetap relevan untuk menilai kinerja secara menyeluruh melalui parameter waktu pemanasan, konsumsi energi, dan efisiensi termal, sehingga pemilihan material didasarkan pada data performa yang terukur.

## Slide 3: Rumusan Masalah
  “Bagaimana pengaruh efisiensi termal elemen tubular berbahan stainless steel dan incoloy pada sistem pemanas air?”

## Slide 4: Batasan Masalah
Penelitian ini hanya membandingkan dua jenis material elemen tubular, yaitu stainless steel 321 dan Incoloy 840.
Sistem pemanas air yang diuji menggunakan sumber listrik AC standar dengan variasi tegangan 240 volt, 500 watt.
Parameter yang diamati dalam penelitian terbatas pada suhu pemanasan, waktu pemanasan, konsumsi daya listrik, dan efisiensi konversi panas untuk efisiensi termal.

## Slide 5: Tujuan Penelitian
Bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi termal efisiensi termal elemen tubular berbahan stainless steel dan incoloy pada sistem pemanas air.

## Slide 6: Dasar Teori
Pemanas air listrik memanaskan air melalui elemen tubular yang menghasilkan panas akibat pemanasan Joule. Panas kemudian ditransfer ke air lewat konduksi pada selubung elemen (sheath) dan konveksi di dalam air. Salah satu sifat penting material sheath adalah konduktivitas termal (k); semakin tinggi k, semakin kecil hambatan konduksi sehingga panas lebih mudah mengalir ke air.
Namun, k bukan satu-satunya penentu karena kinerja juga dipengaruhi konveksi air, posisi/perendaman elemen, rugi panas ke lingkungan, serta kerak/fouling. Performa pemanas dinilai dari waktu pemanasan, konsumsi energi, dan efisiensi termal (perbandingan panas yang diserap air terhadap energi listrik yang digunakan).

## Slide 7: Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang bertujuan untuk membandingkan efisiensi termal elemen tubular berbahan stainless steel 810 dan Incoloy 840 pada sistem pemanas air. Variabel bebas dalam penelitian adalah jenis material elemen tubular, sedangkan variabel terikat mencakup suhu air, waktu pemanasan, konsumsi energi listrik, efisiensi perpindahan panas, dan degradasi material.
Objek penelitian adalah dua elemen tubular dengan spesifikasi daya dan dimensi yang sama, masing-masing dari stainless steel 321 dan Incoloy 840. Pengujian dilakukan menggunakan sistem pemanas air sederhana dengan air sebanyak 1000 ml didalam teko dengan gap 5cm, suhu divariasikan 20-33 °C, dicari material mana yang paling cepat mencapai suhu target 60°C. Alat ukur yang digunakan antara lain: termokopel dan tang ampere

## Slide 8: Variabel Pengujian
No. | Jenis Material | Tegangan (Volt) | Daya (Watt)
1 | Stainless Steel 321 | 240 | 500
2 | Incoloy 840 | 240 | 500

## Slide 9: Hasil dan Pembahasan
No | Jenis Material | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Waktu Pemanasan (menit) | Konsumsi Energi (Wh) | Efisiensi Termal (%)
1 | Stainless Steel 321 | 20,6 | 58,2 | 90 | 470,4 | 61
2 | Stainless Steel 321 | 27,8 | 57,3 | 80 | 475,2 | 54
3 | Incoloy 840 | 19,4 | 57,2 | 110 | 477,6 | 50
4 | Incoloy 840 | 32,8 | 58,6 | 100 | 475,2 | 37

## Slide 10
Notes: Hasil uji pada empat sampel menunjukkan elemen tubular Incoloy 840 dan Stainless Steel 321 mampu menaikkan suhu air hingga kisaran 53–59°C dengan waktu pemanasan 80–110 menit. Pada Incoloy 840, Sampel 1 mencapai 58,2°C dalam 90 menit dengan efisiensi sekitar 5%, sedangkan Sampel 2 mencapai 53,1°C dalam 80 menit dengan efisiensi tertinggi sekitar 10%. Pada Stainless Steel 321, Sampel 3 mencapai 57,2°C dalam 110 menit dengan efisiensi sekitar 4,5%, dan Sampel 4 mencapai 58,6°C dalam 100 menit dengan efisiensi sekitar 4,0%. Rentang arus yang sempit pada semua sampel menunjukkan kerja listrik elemen relatif stabil, sehingga perbedaan waktu pemanasan dan efisiensi lebih dipengaruhi oleh perpindahan panas konduksi–konveksi serta rugi panas ke lingkungan. Secara umum, efisiensi yang masih rendah (±4–10%) mengindikasikan adanya kehilangan panas dan kontak elemen–air yang belum optimal, sehingga tidak seluruh energi listrik termanfaatkan untuk memanaskan air.

## Slide 11
Hasil uji menunjukkan elemen tubular Stainless Steel 321 dan Incoloy 840 mampu menaikkan suhu air hingga 57–59°C dengan waktu pemanasan 80–110 menit dan konsumsi energi yang relatif mirip (±470–478 Wh). Stainless Steel 321 memberikan efisiensi lebih tinggi (61% dan 54%) dengan waktu pemanasan lebih singkat (90 dan 80 menit), sedangkan Incoloy 840 menunjukkan efisiensi lebih rendah (50% dan 37%) dengan waktu pemanasan lebih lama (110 dan 100 menit). Perbedaan ini menunjukkan kinerja lebih ditentukan oleh efektivitas perpindahan panas dan rugi panas sistem (konduksi–konveksi), bukan semata besarnya energi listrik yang masuk.

## Slide 12: Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian, elemen pemanas tubular berbahan Stainless Steel 321 dan Incoloy 840 sama-sama mampu menaikkan suhu air hingga kisaran 57–59°C dengan konsumsi energi listrik yang relatif serupa (±470–478 Wh), namun menunjukkan perbedaan pada durasi pemanasan dan efisiensi termal. Stainless Steel 321 memberikan performa lebih baik dengan waktu pemanasan lebih singkat (80–90 menit) dan efisiensi lebih tinggi (54–61%), sedangkan Incoloy 840 memerlukan waktu lebih lama (100–110 menit) dengan efisiensi lebih rendah (37–50%). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pada kondisi pengujian ini, transfer panas ke air pada Stainless Steel 321 berlangsung lebih efektif, sementara pada Incoloy 840 terjadi rugi panas atau hambatan perpindahan panas yang lebih dominan, sehingga efisiensi termal menurun meskipun energi listrik yang digunakan hampir sama.