## Slide 1: SIDANG SKRIPSI
PENGARUH PENAMBAHAN DB KILLER PADA KNALPOT RACING MOTOR YAMAHA VIXION 150CC TERHADAP KEBISINGAN
Oleh :
Phaundra Rexa Jagadita 161020200083
Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## Slide 2: BAB 1

## Slide 3: Latar Belakang
Knalpot adalah perangkat peredam bising dari kendaraan apa pun, apakah itu mobil atau bukan seperti sepeda motor.
Perkembangan teknologi di era sekarang sangat berkembang menuju arah yang lebih baik, dari teknologi informasi terutama di ikuti dengan teknologi transportasi.
Pada kondisi dengan banyaknya kendaraan bermotor akan meningkatkan kebisingan di tengah perkotaan.
Penambahan DB Killer menggunakan bahan tembaga dengan 2 bentuk selain mengurangi kebisingan juga mengurangi emisi berlebihan, bahan mudah diperoleh, murah, dan memiliki proses pembuatan yang sederhana.

## Slide 4: Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh penambahan DB killer pada knalpot racing yamaha motor vixion 150cc terhadap kebisingan suaranya?

## Slide 5: Batasan Masalah
1. Pengujian hanya dilakukan pada motor Yamaha Vixion 150cc tahun 2015
2. Menggunakan knalpot original, knalpot racing, dan kenalpot racing dengan DB Killer
3. Besarnya suara diukur dengan DB meter

## Slide 6: Tujuan
Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan DB Killer pada kenalpot racing motor Yamaha vixion 150cc terhadap kebisingan suaranya.

## Slide 7: Manfaat Penelitian
Menambah pengetahuan tentang kondisi lingkungan akan kebisingan pada kendaraan bermotor dan memberi masukan pada masyarakat sekitar akan penggunaan knalpot racing
Mengetahui dan menambah ilmu dari Uji kebisingan pada knalpot racing

## Slide 8: BAB ii

## Slide 9: Landasan Teori
Motor Bakar
Mesin pembakaran internal adalah jenis mesin konversi energi, mesin ini adalah mengubah energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran udara dan bahan bakar menjadi energi mekanik dan meneruskannya ke final drive.
Proses Pembakaran
Proses pembakaran sering terjadi di dalam ruang bakar. oleh campuran bahan bakar dan udara. Campuran bahan bakar dan udara adalah ruang bakar melalui asupan mesin kemudian bercampur membakar bahan bakar untuk menghasilkan energi.

## Slide 10
Knalpot
Knalpot berfungsi sebagai peredam getaran, mengurangi getaran akibat naik dan turunya piston dari kepala silinder dan diteruskan ke rangka knalpot. sisa gas pembakaran dari ruang bakar juga keluar melalui knalpot. Knalpot merupakan alat untuk mereduksi kebisingan pada kendaraan.
Tinggi dan rendahnya tingkat kebisingan pada knalpot akan tergantung beberapa faktor, antara lain :
Volume knalpot
Bentuk dan Kontruksi Knalpot
Panjang Saluran Keluar antara Mesin dan Knalpot
Bahan yang digunakan knalpot

## Slide 11
Gelombang adalah merambatkan getaran. Bentuk ideal dari gelombang mengikuti gerak sinusoidal.
Gelombang Dan Bunyi
DB Killer
DB killer sendiri adalah komponen kecil yang bisa ditambahkan di moncong knalpot dan berfungsi untuk kurangi kebisingan.
Bunyi secara harfiah dapat diartikan sebagai apa yang kita dengar. Bunyi adalah hasil getaran partikel-partikel di udara

## Slide 12
Bahan Bakar Pertamax
Bahan bakar adalah bahan yang digunakan dalam proses pembakaran.
Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki angka oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih sempurna dan tidak meninggalkan residu

## Slide 13: BAB iii

## Slide 14: METODOLOGI PENELITIAN
Diagram alur penelitian

## Slide 15: Tempat dan Waktu
TEMPAT
Laboraturium Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
WAKTU
Mulai dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022

## Slide 16: Alat dan Bahan yang digunakan
ALAT
1. Sound Level Meter
Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suara bising mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi alat ini untuk mengukur intensitas kebisingan antara 30-130 dB dan dari frekuensi 20-20.000 Hz.
2. Sepeda Motor Vixion 150cc

## Slide 17: Alat dan Bahan yang digunakan
ALAT
3. Kunci Pas Ring
Untuk membuka dan mengunci baut pada knalpot
4. Stopwatch
Sebagai alat untuk menghitung waktu
5. Probe
Sebagai alat untuk di masukkan kedalam knalpot untuk menghubungkan knalpot ke gas analyzer

## Slide 18: Alat dan Bahan yang digunakan
BAHAN
1. Pertamax
Sebagai bahan bakar motor Yamaha Vixion 150c yang akan di uji seperti
2. Knalpot Standart
Sebagai alat penghubung ke gas analyzer
Fitur umum knalpot standart :
Model : 1PA1
Berat : 5Kg
Ukuran (L x W x H cm) : 64 x 18 x 22

## Slide 19: Alat dan Bahan yang digunakan
BAHAN
3. Knalpot Racing
Sebagai alat penghubung ke gas analyzer
Fitur umum :
Model : Nobi Titan Series
Berat : 1.5 Kg
Ukuran (L x W x H cm) : 35 x 12 x 16

## Slide 20: Proses Persiapan
Desain DB Killer
Perencanaan penambahan DB Killer sesuai dengan lebar diameter pada leher knalpot yang akan terhubung dengan silencer knalpot, model DB Killer seperti pada gambar ini :
b. Pembuatan DB Killer
Pembuatan DB Killer ini menggunakan Plat tembaga dengan tujuan untuk meminimalisir emisi gas buang seperti kinerja Catalytic Converter pada knalpot standart keluaran terbaru.

## Slide 21: Prosedur Pengujian
Dalam pengujian ini, uji emisi Yamaha Vixion dilakukan untuk menampilkan berbagai jenis knalpot dengan bahan bakar Pertamax. untuk instruksi tes sebagai berikut :
1. Menyiapkan semua peralatan dan bahan yang akan di uji 2. Menghidupkan Sound Level Meter
3. Menghidupkan Motor Yamaha Vixion
4. Kondisi putaran mesin 2000,3000,4000,5000,6000,7000 Rpm
5. Mengukur kebisingan suara sesuai Rpm.
6. Mendapatkan hasil
7. Selesai

## Slide 22: Langkah Kerja
Mulai
Pembuatan tugas akhir dengan judul “Pengaruh penambahan DB Killer pada knalpot racing motor Yanaha Vixion 150cc terhadap kebisingan”
2. Persiapan Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan pada saat pengujian adalah bahan bakar pertamax dan 2 jenis knalpot.
Persiapan stopwatch menggunakan jam tangan untuk menghitung waktu pada saat pengujian berlangsung
Mempersiapkan tempat untuk pengujian kebisingan

## Slide 23: Langkah Kerja
3. Metode Pengujian
Metode pengujian dilakukan untuk mengasilkan nilai kebisingan suara pada knalpot yang berbeda, proses pengujian kebisingan yaitu dengan menghidupkan sound level meter tunggu sampai siap, dekatkan sound volume meter pada knalpot kemudian pengujian dapat dimulai dengan waktu sekian menit untuk menghasilkan nilai-nilai emisi gas buang.
4. Pengambilan Data
Data yang diambil saat pengujian kebisingan yaitu nilai DB dari setiap jenis knalpot dan rpm yang berbeda.
5. Analisa Perhitungan Data Hasil Pengujian
Untuk mendapatkan nilai Db kebisingan dari knalpot original, knalpot racing, knalpot racing menggunakan DB Killer berbahan tembaga di motor Yamaha Vixion 150cc berbahan bakar Pertamax.

## Slide 24: Tabulasi Data
No | Rpm | Knalpot Standart | Knalpot Racing Non DB Killer | Knalpot Racing DB Killer |  | 
 |  |  |  | Tembaga | Aluminium | 
1 | 2000 |  |  |  |  | 
2 | 4000 |  |  |  |  | 
3 | 6000 |  |  |  |  | 
4 | 8000 |  |  |  |  | 

## Slide 25: BAB IV

## Slide 26: HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat kebisingan 4 buah knalpot yaitu knalpot standart Yamaha Vixion 150cc, knlapot racing tanpa DB Killer, knalpot racing dengan DB Killer tembaga, knalpot racing dengan DB Killer aluminium.
Proses Pengujian

## Slide 27: Pesiapan Alat dan Bahan
No | Nama Alat | Jumlah
1 | Sepeda motor vixion 150 cc | 1
2 | Sound level meter | 1
3 | Kunci pas ring | 1
4 | Stopwatch | 1
5 | DB Killer | 2
No | Bahan | Jumlah
6 | Besin | 2 Liter
7 | Knalpot standart | 1
8 | Knalpot racing | 1
Tahap pertama yang perlu di lakukan sebelum proses pengujian yaitu:

## Slide 28: Data Hasil Pengujian Knalpot
Proses Pengujian Knalpot Standart Yamaha Vixion 150cc
Pengujian yang pertama dilakukan pada knalpot standart Yamaha Vixion 150cc terlebih dahulu, karena knalpot ini sudah terpasang langsung pada sepada motornya. Pada pengujian ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahapan yang akan dilakukan dalam pengujian ini sebagai berikut :
Pengambilan data percobaan ini menggunakan aplikasi yang Bernama Shound Level Meter yang di install pada gadget. Cara kerja aplikasi ini mirip dengan cara kerja perekan suara pada gadget dengan dilengkapi tombol start dan finish untuk mendapatkan data yang diinginkan. Percobaan ini dimulai dengan menarik gas idle pada rpm 3500 dengan durasi 10 detik lalu dilanjutkan pada rpm 4500 dan 5500.

## Slide 29
Selama percobaan pada knalpot standart pada 3500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 77,9 Db.
Percobaan dilanjutkan dengan 4500 rpm dengan durasi yang sama yaitu 10 detik peneliti mendapatkan hasil 78,5 dB
Percobaan terakhir pada knalpot standart Yamaha Vixion yaitu pada 5500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 79,4 dB.

## Slide 30: Proses Pengujian Knalpot Racing Yamaha Vixion 150cc
percobaan pada knalpot racing tanpa DB Killer Yamaha Vixion pada 3500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 97,5 Db, 98,3 Db, 105,4 Db
dengan 4500 rpm dengan durasi yang sama yaitu 10 detik peneliti mendapatkan hasil 101,8 Db, 101,4 Db, 104,8 Db.
Pada 5500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 101,4 dB, 106,9 Db, 107,6 Db.

## Slide 31: Proses Pengujian Knalpot Racing Yamaha Vixion 150cc dengan DB Killer Tembaga
Pada 3500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 89,9 Db, 90,7 Db, 94,9 Db
4500 rpm dengan durasi yang sama yaitu 10 detik peneliti mendapatkan hasil 95,3 Db, 95,6 Db, 100,0 Db
Pada 6500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 92,2 dB, 101,5 Db, 103,0 Db.

## Slide 32: Proses Pengujian Knalpot Racing Yamaha Vixion 150cc dengan DB Killer Alumunium
Pada knalpot racing dengan DB Killer Alumunium Yamaha Vixion pada 3500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 95,2 Db, 95,0 Db, 97,7 Db
Percobaan dilanjutkan dengan 4500 rpm dengan durasi yang sama yaitu 10 detik peneliti mendapatkan hasil 99,4 Db, 98,2 Db, 102,2 Db
Percobaan terakhir pada knalpot standart Yamaha Vixion yaitu pada 5500 rpm dengan durasi 10 detik peneliti mendapatkan hasil 102,6 dB, 103,7 Db, 105,1 Db.

## Slide 33: Perhitungan Nilai Kebisingan Knalpot Standart, Racing Tanpa DB Killer, dan Racing dengan DB Killer
RPM | Data rata-rata knalpot original
3500 | 78,6 DB
4500 | 79,1 DB
5500 | 78,46 DB
Dari 3x pengujian didapat rata-rata nilai DB sebagai berikut:
RPM | Data Rata-rata Knalpot Racing Tanpa DB Killer
3500 | 100,3 DB
4500 | 102,6 DB
5500 | 105,3 DB
RPM | Data rata-rata knalpot racing DB Killer Tembaga
3500 | 91,83 DB
4500 | 96,96 DB
5500 | 98,9 DB
RPM | Data rata-rata knalpot racing DB Killer Aluminium
3500 | 95,96 DB
4500 | 99,93 DB
5500 | 103,8 DB

## Slide 34: Kebisingan Knalpot Racing Tanpa DB Killer
Chart: 
| 3500 RPM | 4500 RPM | 5500 RPM
Knalpot Racing Tanpa DB | 100.3 | 102.6 | 105.3

## Slide 35: Kebisingan Knalpot Racing Dengan DB Killer Berbahan Aluminium
Chart: Knalpot Racing Dengan DB Killer Alumunium
| 3500 RPM | 4500 RPM | 5500 RPM
Knalpot Racing Dengan DB Killer Tembaga | 95.96 | 99.93 | 103.8

## Slide 36: Kebisingan Knalpot Racing Dengan DB Killer Berbahan Tembaga
Chart: 
| 3500 RPM | 4500 RPM | 5500 RPM
Knalpot Racing Dengan DB Killer Tembaga | 91.83 | 96.96 | 98.9

## Slide 37: Kebisingan Knalpot Original Yamaha Vixion 150cc
Chart: 
| 3500 RPM | 4500 RPM | 5500 RPM
Knalpot Standart Yamaha Vixion 150cc | 78.6 | 79.1 | 78.46

## Slide 38: BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## Slide 39: A. Kesimpulan
Berdasarkan Proyek Akhir dengan judul “ Pengaruh Penambahan Db Killer Pada Knalpot Racing Motor Yamaha Vixion 150cc Terhadap Kebisingan” yang telah diselesaikan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
Hasil pengujian kebisingan menghasilkan bahwa knalpot standart Yamaha vixion menghasilkan suara paling rendah dengan selisih kebisingan dengan knalpot racing tanpa db killer sebesar 28,2 db
Tingkan kebisingan knalpot racing dengan ditambah db killer tembaga lebih rendah dibandingkan dengan suara knalpot racing dengan ditambah db killer aluminium
Suara knalpot tertinggi yaitu didapat dari knalpot racing tanpa penambahan db killer

## Slide 40: B. Saran
Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan dari pengujian knalpot ini adalah:
Perlu dilakukan pengambilan jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil pengujian knalpot lebih akurat.
Perlu dilakukan pengujian lanjut untuk mengetahui seberapa pengaruh masing-masing knalpot terhadap performa mesin / kendaraan yang dihasilkan.
Dengan hasil pengujian kemampuan knalpot standar dan knalpot racing dalam suara yang diperoleh, penulis merekomendasikan untuk menggunakan knalpot standar pabrikan.