## Slide 1: PENGENDALIAN RISIKO PADA PROSES PRODUKSI MUJAIR ASAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE HIRARC DAN FTA
Disusun Oleh:
Mia Nur Faidah (201020700132)
Dosen Pembimbing:
Inggit Marodiyah, ST., MT
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## Slide 2: Pendahuluan
Dalam kegiatan proses produksi dan aktifitas yang dilakukan dalam pekerjaan di UMKM ikan mujair asap memiliki risiko dari bahaya yang berpotensi timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini sering disebabkan akibat kelalaian pekerja dan kurangnya manajemen risiko selama proses produksi. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi para pekerja dan dapat menghambat kegiatan yang ada pada proses produksi. Selain asap dari proses pengasapan dapat mengganggu kesehatan pernafasan pekerja yang jika tidak diatasi lama kelamaan akan menyebabkan penyakit infeksi pernafasan. Pengasapan ikan juga dilakukan menggunakan alat tradisional berupa perpaduan tungku bata dan besi yang disusun. Perlu kesadaran diri yang cukup tinggi bagi pekerja dan pelaku usaha dalam melakukan sebuah aktivitas pekerjaan supaya tidak timbulnya potensi kecelakaan kerja selama proses produksi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan kerja pelaku usaha harus menerapkan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi

## Slide 3: Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Apa saja faktor risiko dalam proses produksi mujair asap?
Bagaimana meminimalisir risiko yang terjadi saat produksi mujair asap pada UMKM Penatarsewu?

## Slide 4: Hipotesa Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
Mengetahui potensi risiko yang berpengaruh pada produksi mujair asap.
Menentukan strategi pengendalian risiko untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi.

## Slide 5: Metode
Metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assesment And Risk Control) adalah metode yang digunakan untuk suatu proses menilai risiko dan mengkategorikan tingkat bahaya yang terjadi pada tempat kerja (Candriyanto,2023)
Metode FTA (fault tree analysis) merupakan teknik untuk mengidentifikasi setiap tahapan proses produksi yang dapat menyebabkan risiko bahaya (J. Haekal, 2022)

## Slide 6: Hasil dan Pembahasan
Proses identifikasi bahaya pada proses produksi dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung pada umkm mujair asap di desa Penatarsewu. Berikut merupakan rincian catatan potensi bahaya yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel Identifikasi Bahaya Pada Proses Produksi Mujair Asap

## Slide 7: Hasil dan Pembahasan
Tabel 3.1 Identifikasi Bahaya Pada Proses Produksi Mujair Asap

## Slide 8: Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data hasil identifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi pada tabel 3.1 masih banyak dijumpai potensi bahaya yang dapat mencelakakan pekerja dalam proses produksi mujair asap di UMKM desa Penatarsewu. Pada setiap potensi bahaya yang ditemukan terdapat analisa penyebabnya baik dari manusia, cara kerja dan lingkungan sekitarnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko bahaya menggunakan risk matriks 55 untuk memperoleh hasil akhir yaitu tingkat risiko.

## Slide 9: Hasil dan Pembahasan
Tabel Penilaian Identifikasi Bahaya

## Slide 10: Hasil dan Pembahasan
Tabel Penilaian Identifikasi Bahaya

## Slide 11: Hasil dan Pembahasan
Langkah terakhir dalam metode HIRARC adalah proses pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahap pengurangan dan menghindari risiko selama proses produksi berlangsung. Menghindari risiko dengan mengeliminasi sumber bahaya atau menghindari serta menghentikan aktvitas yang berlangsung. Adapun proses pengendalian risiko tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Pengendalian Risiko Bahaya

## Slide 12: Hasil dan Pembahasan
Tabel Pengendalian Risiko Bahaya

## Slide 13: Hasil dan Pembahasan
Tabel Pengendalian Risiko Bahaya

## Slide 14: Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penilaian risiko, dijumpai tiga buah potensi risiko bernilai moderate sehingga perlu dilakukan tahap pengidentifikasian lebih lanjut lagi guna mengetahui akar penyebabnya. Tiga potensi ini adalah tangan teriris, luka pada tangan saat proses penusukan ikan dan terkena percikan api. Pada gambar berikut ini sehingga dapat dilihat susunan FTA (Fault Tree Analysis) untuk potensi tangan teriris.
Perbaikan pada potensi bahaya tangan teriris dapat diberikan usulan rekomendasi berupa mewajibkan penggunaan sarung tangan dan menambah tatakan kayu pada proses pembersihan ikan.

## Slide 15: Hasil dan Pembahasan
Potensi bahaya yang dilakukan menggunakan metode FTA adalah risiko luka pada tangan saat proses penusukan ikan.
Perbaikan pada potensi bahaya luka pada tangan pada saat proses penusukan ikan dilakukan dengan menggunakan sarung tangan bagi para pekerja dan mengganti tusukan ikan yang terbuat dari bambu dengan tusukan ikan yang terbuat dari stainless.

## Slide 16: Hasil dan Pembahasan
Potensi bahaya yang dilakukan menggunakan metode FTA adalah risiko terkena percikan api.
Perbaikan dari risiko bahaya terkena percikan api dilakukan dengan memasang penutup pada area tungku pengasapan dan mewajibkan pekerja menggunakan sarung tangan dan masker.

## Slide 17: Kesimpulan
Potensi risiko tertinggi yang berpengaruh pada proses produksi mujair asap yaitu, pertama luka pada tangan dengan risk score sebesar 8 yang tergolong moderate risk. Kedua tangan teriris dengan risk score sebesar 6 yang tergolong moderate risk dan ketiga tangan terkena percikan api dengan risk score sebesar 6 yang tergolong moderate risk.
Pengendalian risiko pada potensi bahaya proses produksi mujair asap yaitu dengan mewajibkan pekerja menggunakan APD. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan pekerjaan, serta memberi tanda peringatan bahaya dan larangan bergurau saat bekerja.

## Slide 18: Referensi
[1] L. Hudi, I. A. Saidi, R. B. Jakaria, P. A. Kusumawardani, and A. R. As’at Rizal, “Pengembangan Pelaku Umkm Mujair Asap Dusun Pelataran Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo Jawa Timur,” jpmim, vol. 2, no. 02, pp. 55–59, Sep. 2021, doi: 10.33221/jpmim.v2i02.672.
[2] I. Muhammad and I. H. Susilowati, “ANALISA MANAJEMEN RISIKO K3 DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW,” PREPOTIF, vol. 5, no. 1, pp. 335–343, Apr. 2021, doi: 10.31004/prepotif.v5i1.1635.
[3] I. Marodiyah and I. Sudarso, “ANALISA RISIKO GUNA PENINGKATAN KUALITAS PROSES PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT,” 2020.
[4] T. Aven, “Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation,” European Journal of Operational Research, vol. 253, no. 1, pp. 1–13, Aug. 2016, doi: 10.1016/j.ejor.2015.12.023.
[5] R. Indrayani, J. Sastradiharja, and M. Rosanah, “IDENTIFIKASI RISIKO KERJA MENGGUNAKAN METODE HIRARC PADA UMKM TAHU DI BANDUNG,” Sistemik, vol. 9, no. 01, pp. 23–27, Jun. 2021, doi: 10.53580/sistemik.v9i01.52.
[6] R. Wardhana and Lukmandono, “Design Cost Control in Risk Management with the Expected Money Value (Emv) and Hirarc Method at Pt Xyz Jawa Timur Surabaya,” prozima, vol. 4, no. 1, pp. 12–22, Mar. 2021, doi: 10.21070/prozima.v4i1.1276.

## Slide 19: Referensi
[7] L. D. Fathimahhayati, M. R. Wardana, N. A. Gumilar, and J. S. No, “ANALISIS RISIKO K3 DENGAN METODE HIRARC PADA INDUSTRI TAHU DAN TEMPE KELURAHAN SELILI, SAMARINDA,” vol. 7, no. 1, 2019.
[8] P. Giananta and J. Hutabarat, “ANALISA POTENSI BAHAYA DAN PERBAIKAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENGGUNAKAN METODE HIRARC DI PT. BOMA BISMA INDRA,” vol. 3, no. 2, 2020.
[9] M. Shafiee, E. Enjema, and A. Kolios, “An Integrated FTA-FMEA Model for Risk Analysis of Engineering Systems: A Case Study of Subsea Blowout Preventers,” Applied Sciences, vol. 9, no. 6, p. 1192, Mar. 2019, doi: 10.3390/app9061192.
[10] R. H. A. Tanisri and D. Siregar, “Pengendalian Bahaya dan Risiko K3 Menggunakan Metode HIRADC dan FTA Pada Industri Kerupuk,” 2022.
[11] A. A. Hidayat, “Analisis Program Keselamatan Kerja dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Pendekatan HIRARC dan FTA (Studi Kasus: PT Mitra Karsa Utama),” vol. 1, 2020.
[12] Candrianto, K3 DAN LINGKUNGAN. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

## Slide 20: Referensi
[13] S. Faiz and F. Yuamita, “Identifikasi Potensi Bahaya pada Area Peleburan Logam Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assesment And Risk Control (HIRARC) dan Fault Tree Analysis (FTA) di CV. Barokah Logam Sejahtera,” 2023.
[14] Hana Catur Wahyuni; Wiwik Sulistiyowati;Muhammad Khamim, Pengendalian Kualitas. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
[15] J. Haekal, “Quality Control with Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) And Fault Tree Analysis (FTA) Methods: Case Study Japanese Multinational Automotive Corporation,” International Journal Of Scientific Advances, vol. 3, no. 2, 2022, doi: 10.51542/ijscia.v3i2.14.
[16] N. F. Fatma and D. E. M. Putra, “USULAN PERBAIKAN PADA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. SURYA TOTO INDONESIA TBK DIVISI SANITARY DENGAN METODE HIRA DAN FTA,” JIM, vol. 6, no. 1, p. 27, Feb. 2021, doi: 10.31000/jim.v6i1.4116.
[17] E. Krisnaningsih, P. Gautama, and M. F. K. Syams, “USULAN PERBAIKAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FTA DAN FMEA,” vol. 4, no. 1, 2021.
[18] R. Y. H. SUSY SUSANTY, “PERBAIKAN KUALITAS PRODUK KERATON LUXURY DI PT. X DENGAN MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE and EFFECT ANALYSIS (FMEA) dan FAULT TREE ANALYSIS (FTA)*,” Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, vol. 3, no. 3, pp. 137–147.

## Slide 21: Terima Kasih